## Slide 1
Contribuciones al fork pika_ros
Ivan1721/pika_ros (rama pika-custom-ros2) vs. agilexrobotics/pika_ros (rama ros2)
AGILEX PIKA — ROS2 HUMBLE

## Slide 2
RESUMEN
Resumen de las contribuciones
42
commits propios sobre upstream/ros2
46
archivos modificados o agregados
+3.952 / -256
lineas (sin contar submodulos)
▸ 4 areas: fixes de teleoperacion, paquete nuevo de visualizacion, integracion con AgileX upstream, documentacion completa
▸ Alcance: desde la vinculacion inicial de dispositivos USB hasta teleoperacion funcional de 1 y 2 brazos Piper
Comparacion generada con git diff/log contra upstream/ros2 (merge-base e7cbe5b)

## Slide 3
CONTEXTO
Punto de partida
▸ pika_ros: workspace ROS2 Humble para el sistema de captura de datos espaciales Pika de Agilex (Sense, Gripper, brazo Piper)
▸ El repo original de AgileX trae el codigo base, pero varios flujos no funcionaban de punta a punta tal cual se entregan
▸ Objetivo del fork: dejar operativa la teleoperacion Pika + Piper (1 y 2 brazos) y documentar todo el proceso desde cero

## Slide 4
DESDE CERO
Configuracion inicial y vinculacion de dispositivos
▸ setup_device.py actualizado: script interactivo que detecta puertos serie USB y camaras fisheye, y genera las reglas udev
▸ Genera automaticamente el script de arranque segun la configuracion fisica:
  – setup_sensor_gripper.bash → 1 Sense + 1 Gripper
  – setup_multi_sensor.bash → 2 Sense (captura bilateral)
  – setup_multi_gripper.bash → 2 Gripper (dos brazos)
▸ Deja rutas fijas y reproducibles: /dev/ttyUSB50-51 (Sense), /dev/ttyUSB60-61 (Gripper), /dev/video50-51/60-61

## Slide 5
FIX — open_multi_gripper.launch.py
Bug: colision de nodos y mimetismo del gripper
▸ Los nodos del Gripper se llamaban igual que los del Sense (serial_gripper_imu_l/_r) → colisionaban en el grafo de ROS2 al lanzar ambos juntos
▸ Faltaban los remaps de /teleop_trigger y /teleop_status → el click de activacion de teleoperacion no llegaba
▸ El gripper no imitaba la posicion del sensor: /gripper/joint_state_ctrl estaba mal remapeado a la salida de piper_IK en vez de a la salida real del pinch de Sense

## Slide 6
FIX — start_multi_sensor.bash / start_multi_gripper.bash
Bug: trigger cruzado entre brazos
▸ Sintoma: el click del Sense derecho activaba el brazo izquierdo (y viceversa), aunque la pose y el estado del gripper eran correctos
▸ Causa real: los puertos USB (l_serial_port/r_serial_port, camara, fisheye) estaban emparejados al reves del codigo Vive tracker (pika_L_code/pika_R_code)
▸ Dos sistemas de identidad independientes para el mismo dispositivo fisico que se habian desincronizado entre si
▸ Se corrigio el emparejamiento de puertos en ambos scripts de arranque

## Slide 7
FIX — Flujo A+ (teleoperacion dual)
Bug: flujo de dos brazos incompleto
▸ Al Flujo A+ (2 Pikas + 2 Pipers) le faltaba lanzar start_multi_sensor.bash — sin eso, el Pika Sense nunca arrancaba
▸ teleop_trigger no se propagaba correctamente en la configuracion de gripper doble
▸ Terminal de localizacion (pika_locator) faltante en la secuencia documentada del Flujo A+

## Slide 8
ESTADO ACTUAL
Resultado
▸ Teleoperacion Pika + Piper funcional de punta a punta, para 1 brazo y para 2 brazos
▸ Pose del efector final, gripper y trigger de activacion verificados en hardware real
▸ Documentado en el Manual.md como Flujo A (1 brazo) y Flujo A+ (2 brazos)

## Slide 9
INTEGRACION
PikaAnyArm: fixes traidos de AgileX upstream
▸ Se evaluaron los commits nuevos de agilexrobotics/PikaAnyArm y se trajeron 6 al fork (Ivan1721/PikaAnyArm):
  – Descartar mensajes de IK obsoletos (>1s) para evitar saltos del brazo
  – Simplificar la validacion de diferencia de orientacion en la IK (solo X/Y/Z)
  – Resetear el ultimo estado de joints al descartar un mensaje obsoleto
  – Separar init_params() de init_ros() para mayor claridad
  – Feature opcional return_zero_position en teleop_piper_publish.py (desactivada por defecto)
▸ Se conservaron todos los fixes propios del fork al traer los cambios

## Slide 10
PAQUETE NUEVO (no existe en AgileX)
pika_description: nuevo paquete de visualizacion
▸ Paquete URDF/xacro standalone para visualizar Pika Gripper y Pika+Piper en RViz
▸ No depende de piper_ros: mallas (D405, fisheye, gripper) copiadas localmente al paquete
▸ Posicion y orientacion de camaras D405 y fisheye ajustadas segun planos tecnicos reales
▸ Incluye launch files (display_pika_gripper.launch.py, display_pika_piper.launch.py) y configuraciones de RViz listas para usar

## Slide 11
DOCS
Documentacion: guia completa y reorganizacion
▸ Manual.md: guia en espanol desde cero — instalacion de ROS2, dependencias, RealSense SDK, vinculacion USB, CAN bus, calibracion del Vive tracker/Pika Station — hasta los distintos flujos de uso
▸ Tabla rapida con anclas directas a cada flujo (teleoperacion 1/2 brazos, RViz, captura, simulacion Gazebo, pipeline de datos)
▸ Toda la documentacion suelta reorganizada en docs/ por tema (manuales, datasheets, calibracion, energia)
▸ README traducido a 3 idiomas (EN/ES/ZH) con selector cruzado entre versiones

## Slide 12
DOCS
Documentacion: energia y calibracion
▸ Consumo_Energia.md: consumo electrico por componente, clasificado segun certeza del dato (oficial vs. estimado)
▸ Presupuesto energetico DC/AC por equipo (csv) y Equipo_actualizado.docx, con fuentes citadas directo del portal tecnico de AgileX
▸ Guia de despliegue y calibracion de Pika Station / Vive Tracker documentada de punta a punta

## Slide 13
EXTRAS
Herramientas adicionales
▸ test_piper_mit_impedance.py: script standalone (sin ROS2, via piper_sdk directo) para probar modo MIT / control de impedancia en los 6 joints del Piper, con rigidez (kp/kd) configurable por joint
▸ capture_bundle.py: captura rapida y sincronizada de imagenes (color/depth/fisheye) + joint states, para pruebas puntuales sin correr el pipeline completo de datos

## Slide 14
CIERRE
En sintesis
▸ Se paso de un repo base de AgileX con varios flujos rotos a un fork con teleoperacion Pika+Piper verificada en hardware, 1 y 2 brazos
▸ Se sumo un paquete de visualizacion propio (pika_description) que no existe en el repo original
▸ Se trajeron mejoras relevantes del upstream de PikaAnyArm sin perder los fixes propios
▸ Se documento todo el proceso de configuracion, calibracion y uso en espanol, mas herramientas extra de testing y captura
Fork: github.com/Ivan1721/pika_ros — rama pika-custom-ros2